## Slide 1
2018
汇报人：张厚德
基于压缩感知的地震缺失道重建

## Slide 2
Directory
研究背景及意义
01
研究内容
02
实验结果展示
03
未来研究方向
04

## Slide 3
  第一部分
  研究背景及意义
PART 01
01

## Slide 4
受实际采集环境的影响，比如废炮、废道和障碍物的存在，经常会导致得到的地震记录不完整或不规则，导致资料解释的不准确。另外，为了节约勘探成本，采集工作者希望尽可能少地设置炮点和接收点，从而实现数据压缩的目标，由此也会造成数据的不完整性。从缺失的地震数据中恢复出完整的地震剖面是地震数据处理的重要部分。

## Slide 5
  第二部分
研究内容
PART 02
02

## Slide 6
基于压缩感知的地震记录缺失道重建：本实验首先依据选取的地震样本信号进行K-SVD字典学习，学习结束后得到所需的超完备字典，用以对信号稀疏表示；然后以缺失地震记录的采样矩阵作为压缩感知模型中的测量矩阵；在最后的信号重构阶段采用“基追踪算法”实现缺失道的重建。

## Slide 7
压缩感知理论：
传统的信号采样过程需满足奈奎斯特采样定理，即信号采样频率大于信号最高频率的两倍才能精确重构信号。压缩感知理论模型突破了这个限制。
假定长度为的离散信号，我们以远小于奈奎斯特采样定理的采样率进行采样得到长度为信号,,即
其中对信号测量矩阵。
Notes: 随着压缩感知算法的提出和应用，降低了硬件设施的复杂度，避免了采样、传输和存储过程中处理冗余信息造成的资源浪费，大大减少了信号采集的成本，促使其在信号处理相关领域得以广泛应用。Ф确定了采样频率及如何将采样样本组成采样信号。 我们的任务就是， 已知𝑦和Ф，求解𝑥。但是这是一个欠定方程，很难求解。

## Slide 8
若存在变换基，可以将表示成可以表示为
其中稀疏性。
Notes: 这个时候如果可以先根据y求解出s,就可以通过x=ψ𝑠求解x.在这个求解过程中有个很重要的条件就是s必须具有稀疏性

## Slide 9
压缩感知主要分为三部分：
1) 信号的稀疏表示
2）观测矩阵的设计
3）信号重构算法

## Slide 10
1)信号的稀疏表示：
长度为的离散信号如果是稀疏的或者能通过某一变换基来稀疏表示，就是信号在域的表示.
信号能否实现稀疏表示，变换基的选取是问题的关键所在。初期，稀疏变换采用的是传统的正交变换，如离散余弦变换、傅里叶变换、小波变换等，但他们对信号的稀疏表达能力有限。后来冗余字典引入压缩感知，代替了正交基函数，随后一系列的字典学习算法被应用其中。 本次实验使用K-SVD字典学习法训练过完备字典。

## Slide 11
2）观测矩阵的设计：
通过观测矩阵对信号进行采样，需保证在采样过程中信号的结构信息不能被破坏对于
为压缩传感矩阵，观测信号。为了确保信号结构信息的完整性，观测矩阵的设计需满足以下三个条件：
（1）观测矩阵中的各列向量之间互不相关；
（2）观测矩阵中各列向量需要满足独立随机性；
（3）稀疏解向量满足最小的原则。

## Slide 12
为了满足以上三个条件，压缩传感矩阵A需满足“限定等距性”：
的有限等距常数，的子矩阵。满足“限定等距性”的矩阵类型有高斯随机矩阵、贝努力随机矩阵、局部正交测量矩阵、结构化随机矩阵等。

## Slide 13
3）信号重构算法：
压缩感知的采样不满足奈奎斯特采样定律，采样矩阵的维数远小于信号的长度。对于该欠定问题，当原信号满足稀疏性时可以采用稀疏表示的方法进行求解。那么，重构问题转换为求解如下式中最小零范数的问题：
这是一个NP难问题，但是在一定条件下最小化问题与最小化问题共解，也就是说我们只需要关注：
并通过“基追踪算法”对其进行求解。

## Slide 14
K-SVD字典学习：
K-SVD是一种经典的字典训练算法，依据误差最小原则，对误差项进行SVD分解，选择使误差最小的分解项作为更新的字典原子和对应的原子系数，经过不断的迭代从而得到优化的解。
对给定的{字典学习有
为字典矩阵， 字典的词汇量，样本的稀疏表示。

## Slide 15
首先固定字典B, 为每个找到相应的
然后以为初值来更新字典，得到
，
字典矩阵的第列，表示稀疏矩阵A的第行，上式可写为
.
对仅保留非零元素，则仅保留非零元素的乘积项，然后进行奇异值分解。

## Slide 16
  第三部分
  实验结果展示
PART 03
03

## Slide 17
实验过程：
本次实验是对原地震数据均匀缺失20道后的重建过程，有一定误差；
在对随机缺失数据的重建结果还不够理想，正在继续调试。

## Slide 18
完整的地震数据
缺失的地震数据
实验结果图如下：

## Slide 19
重建的地震数据

## Slide 20
  第四部分
  未来研究方向
PART 04
04

## Slide 21
深度学习已然成为当下的热门研究方向，未来工作方向是将地震信号重建与迁移深度学习相结合。

## Slide 22
THANKS